ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

|  | "ЗАТВЕРДЖЕНО" рішенням тендерного комітету протокол № 67 від 05.07.2018 року |
| --- | --- |
|  | Голова тендерного комітету |
|  | ________________ С. О. Чеченєв |

МП

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ДК 021:2015 код 31220000-4

Елементи електричних схем

(Лінійна арматура)

м. Вінниця –  2018

|  | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію (далі ТД) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» |
| 2.2 | місцезнаходження | Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | З технічних питань: - Томашкевич Владислав Вадимович, провідний інженер відділу перспективного розвитку, телефон (0432) 525089. З організаційних питань: - Ліщенюк Олена Євгеніївна, начальник тендерного відділу, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2, 21050, каб. №511, телефон/факс (0432) 659577 |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з публікацією англійською мовою |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 код 31220000-4 Елементи електричних схем |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | ЛОТ №1 - Лінійна арматура для ЛЕП, ЛОТ №2 - Лінійна арматура для монтажу самоутримних ізольованих проводів (СІП) на ПЛІ-0,4 кВ |
| 4.3 | місце, кількість поставки товарів | м. Вінниця, ЛОТ №1 - Лінійна арматура для ЛЕП – 9 078 шт., а саме: № Назва Од. вим. К-ть 1 Затискач ПС-1-1 шт. 6000 2 Затискач ПА-1-1 шт. 2500 3 Затискач ПА-2-2 шт. 70 4 Затискач апаратний А1А (50 мм2) шт. 40 5 Затискач апаратний А1А (70 мм2) шт. 24 6 Затискач апаратний А1А (95 мм2) шт. 24 7 Затискач апаратний А1А (120 мм2) шт. 16 8 Затискач апаратний А2А (50 мм2) шт. 40 9 Затискач апаратний А2А (70 мм2) шт. 24 10 Затискач апаратний А2А (95 мм2) шт. 24 11 Затискач апаратний А2А (120 мм2) шт. 16 12 Гак ГБ-12 шт. 300 ЛОТ №2 - Лінійна арматура для монтажу самоутримних ізольованих проводів (СІП) на ПЛІ-0,4 кВ в кількості 88560 шт., 20000 м, а саме: № Назва Од. вим. К-ть 1 Затискач натяжний 4х(16-35) GUKd4 шт. 3000 2 Затискач натяжний 2х(16-35) GUKd2 шт. 3000 3 Затискач натяжний 4х(16-35) GUKp4 шт. 60 4 Затискач натяжний 4х(25-70) GUKo1 шт. 1300 5 Затискач натяжний 4х(70-120) GUKo2 шт. 500 6 Затискач підтримуючий 2/4x(16-120) PSP 122 шт. 100 7 Затискач підтримуючий 2/4х(16-120) PSP 120 шт. 2500 8 Затискач відгалуджувальний (16-95/6-35) TTD151FJ2TA шт. 3600 9 Затискач відгалуджувальний (25-95/25-95) TTD201FA шт. 600 10 Затискач відгалуджувальний (16-95/2,5-35) NTD151 AF шт. 12000 11 Затискач відгалуджувальний для відгалужень "голим" проводом (16-95/6-35) TND151AF шт. 3000 12 Фасадний кронштейн SC93-6PCN шт. 500 13 Алюмінієво-мідний плашковий затискач RDAU9535G шт. 1600 14 Основа для кріплення в комплекті зі стрічкою та скрепою BIC3050.K шт. 3000 15 Гак для опор без отворів GHSO16 шт. 7500 16 Гак для опор без отворів GHSO20 шт. 3800 17 Гак для плоских поверхонь в комплекті з дюбелями GHP12(M) шт. 2500 18 Скрепа CF20 шт. 40000 19 Стрічка бандажна 20х0,7 IF207 м 20000 |
| 4.4 | строк поставки товарів | Вересень - грудень 2018 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України – гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються Учасниками - резидентами України, викладаються українською мовою. Не перекладаються з російської на українську мову наступні документи: первинні документи, документи на бланках типових і спеціалізованих форм, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою та інші друковані джерела літературної інформації, наприклад, буклети, паспорти на обладнання, інструкції з експлуатації обладнання, тощо. Документи викладені іншою іноземною мовою, ніж російська, повинні мати автентичний переклад українською мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерні пропозиції підготовлені учасниками-нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати завірений переклад українською або російською мовами. У разі розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається україномовному або російськомовному тексту. |
| Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону; у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів; зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації; зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів із: інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток №1 до цієї тендерної документації); інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (Додаток №1 до цієї тендерної документації); інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)(Додаток №2 до цієї тендерної документації); документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (Додаток №1 до цієї тендерної документації); документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі) (Додаток №1 до цієї тендерної документації); замовник може передбачити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій; повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Учасник надає Замовнику гарантії виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням тендерної пропозиції у вигляді безвідкличної електронної банківської гарантії на суму: ЛОТ №1 – 1 700,00 грн. (Одна тисяча сімсот грн. 00 коп.) ЛОТ №2 – 66 034,00 грн. (Шістдесят шість тисяч тридцять чотири грн. 00 коп.) яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції відповідає строку дії тендерної пропозиції та становить 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру; відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню на рахунок підприємства (ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»). |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій; учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Для участі в процедурі закупівлі Замовник установлює декілька кваліфікаційних критеріїв, а саме: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям наведений в Додатку №1 до цієї тендерної документації. Інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників вимогам установленим статтею 17 Закону, наведено в Додатку №1 до цієї тендерної документації. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в Додатку №2 до цієї тендерної документації. |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | _________ |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09.08.2018 р.; отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів |
| Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Єдиним критерієм оцінки пропозицій є Ціна з урахуванням ПДВ. оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону. |
| 2 | Інша інформація | Якщо переможець торгів є платником ПДВ, договір по результатам проведеної закупівлі укладається з урахуванням ПДВ За наявності формальних помилок тендерна пропозиція не відхиляється. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Відповідальність за помилки друку у документах, наданих Замовнику через електронну систему закупівель та підписаних відповідним чином, несе Учасник. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; переможець: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; - наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону; - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації; інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги в разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом; подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій; допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій; відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації; торги може бути відмінено частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг; торги можуть бути визнані такими, що не відбулися частково (за лотом); повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель. |
| 2 | Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця; з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору (Додаток №3 до цієї тендерної документації) складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подаються проекти договорів про закупівлю з обов’язковим зазначенням змін його умов. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених в Законі та проекту договору. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань в повному обсязі, крім випадків передбачених статтею 36 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або не укладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника

Всі документи пропозиції учасника, передбачені в цій тендерній документації у вигляді сканкопій оригіналів (сканованих в форматі Portable Document Format, далі – pdf) повинні бути надані через електронну систему закупівлі в одному, окремому файлі.

1. Документи, що підтверджують відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям:

- Довідка (в довільній формі) про наявність обладнання та матеріально-технічної бази  - скріплена підписом  керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання);

- Довідка (в довільній формі) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні  знання  та  досвід - скріплена підписом  керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання);

- Довідка (в довільній формі) про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору - скріплена підписом  керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання).

2. Довідка (в довільній формі) з зазначенням інформації про відсутність підстав у відмові в участі у процедурі закупівлі, визначених у пунктах частині першій та другій ст. 17 Закону (крім пунктів 1, 7, 10 частини першої цієї статті) скріплена підписом  керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання).

3. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів)

4. Довідка (в довільній формі) яка містить відомості про підприємство - скріплена підписом  керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання):

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) банківські реквізити.

5. Проект договору, підписаний (вказати посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи Учасника), скріплений печаткою та поданий в окремому файлі (згідно Додатку №3 до цієї тендерної документації).

6. Безвідклична електронна банківська гарантія.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір повинен надати замовнику  наступні документи:

1. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються відповідним компетентним органом згідно чинного законодавства - оригінал або нотаріально завірена копія, діюча на дату її подання.

2. Довідку в довільній формі, що до Учасника – юридичної особи не застосовувалися заходи юридичного характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення та інформація про Учасника - юридичну особу не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні, або пов'язані з корупцією правопорушення завірену підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її використання) .

3. Довідка про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів (для фізичної особи, яка є учасником та службової (посадової) особи, яку уповноважено учасником представляти його інтереси), видана уповноваженим органом - оригінал або нотаріально завірена копія, із строком видачі не раніше ніж за 90 днів  відносно дати її подання.

4. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису договору (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання договору).

5. Остаточну цінову пропозицію (за результатами аукціону).

Примітки:

а) вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї тендерної документації;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції,  про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України;

в) учасник-нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в який цей Учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням замість якого документу він подав такий документ.

Додаток №2

Технічні вимоги

ЛОТ №1 - Лінійна арматура для ЛЕП – 9078 шт., а саме:

| 1 | Затискач ПС-1.1 | ПС- 1-1 | 6000 | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затискач ПА-1.1 | ПА- 1-1 | 2500 | шт |
| 3 | Затискач ПА-2.2 | ПА-2-2 | 70 | шт |
| 4 | Затискач апаратний (50 мм2) | А1А | 40 | шт |
| 5 | Затискач апаратний (70 мм2) | А1А | 24 | шт |
| 6 | Затискач апаратний (95 мм2) | А1А | 24 | шт |
| 7 | Затискач апаратний (120 мм2) | А1А | 16 | шт |
| 8 | Затискач апаратний (50 мм2) | А2А | 40 | шт |
| 9 | Затискач апаратний (70 мм2) | А2А | 24 | шт |
| 10 | Затискач апаратний (95 мм2) | А2А | 24 | шт |
| 11 | Затискач апаратний (120 мм2) | А2А | 16 | шт |
| 12 | Гак | ГБ-12 | 300 | шт |

Затискачі з'єднувальні плашкові типу ПС-1-1 застосовуються для з'єднання сталевих дротів і канатів перетином дроту 25-50 мм2 при заземленні блискавкозахисних торсів на лініях електропередачі 35-110 кВ.

Плашкові болтові затискачі ПА-1-1, ПА-2-2 застосовуються для з'єднання голих жил (неізольованих) зі сталі, міді або алюмінію діаметром від 5,1 до 9 мм (9,6-11,4 мм) або перетином 16-35 мм2. (50-90 мм2) на лініях 0,38, 6, 10 кВ в наступних випадках:

- для анкерного і кінцевого кріплення проводів на опорах ПЛ 0,38 кВ;

- для пристрою відгалужень від ПЛ 0,38-20 кВ;

- для з'єднання алюмінієвих і сталеалюмінієвих проводів одного перерізу в петлях опор анкерного типу ПЛ 0,38, 6, 10 кВ.

Затискачі апаратні використовуються для приєднання двох, трьох, чотирьох і п'яти проводів до виводів апаратів. З'єднання контактних лапок з висновком апарату забезпечується болтами, число яких може бути 2, 4, 6 і більше.

Існують два виконання затискачів:

- перше виконання - підводиться до апарату дроти розташовані перпендикулярно площині контактних лапок;

- друга виконання - осі проводів паралельні площині контактних лапок.

Крюк бандажний ГБ 12 застосовується для кріплення затискачів підвісних і анкерних на трубостойки діаметром від 50-100 мм.

Крюк бандажний ГБ 12 складається з:

- крюк - пруток гарячого цинкування;

- пластини - сталь гарячого цинкування;

- металовироби - гарячого цинкування або гальванізації.

ЛОТ №2 - Лінійна арматура для монтажу самоутримних ізольованих проводів (СІП) на    ПЛІ-0,4 кВ в кількості   88560 шт., 20000 м, а саме:

| 1 | Затискач натяжний 4х(16-35) | GUKd4 | 3000 | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затискач натяжний 2х(16-35) | GUKd2 | 3000 | шт |
| 3 | Затискач натяжний 4х(16-35) | GUKp4 | 60 | шт |
| 4 | Затискач натяжний 4х(25-70) | GUKo1 | 1300 | шт |
| 5 | Затискач натяжний 4х(70-120) | GUKo2 | 500 | шт |
| 6 | Затискач підтримуючий 2/4x(16-120) | PSP122 | 100 | шт |
| 7 | Затискач підтримуючий 2/4х(16-120) | PSP120 | 2500 | шт |
| 8 | Затискач відгалуджувальний (16-95/6-35) | TTD151FJ2TA | 3600 | шт |
| 9 | Затискач відгалуджувальний (25-95/25-95) | TTD201FA | 600 | шт |
| 10 | Затискач відгалуджувальний (16-95/2,5-35) | NTD151 AF | 12000 | шт |
| 11 | Затискач відгалуджувальний для відгалужень "голим" проводом (16-95/6-35) | TND151AF | 3000 | шт |
| 12 | Фасадний кронштейн | SC93-6PCN | 500 | шт |
| 13 | Алюмінієво-мідний плашковий затискач | RDAU9535G | 1600 | шт |
| 14 | Основа для кріплення в комплекті зі стрічкою та скрепою | BIC3050.K | 3000 | шт |
| 15 | Гак для опор без отворів | GHSO16 | 7500 | шт |
| 16 | Гак для опор без отворів | GHSO20 | 3800 | шт |
| 17 | Гак для плоских поверхонь в комплекті з дюбелями | GHP12(M) | 2500 | шт |
| 18 | Скрепа | CF20 | 40000 | шт |
| 19 | Стрічка бандажна 20х0,7 | IF207 | 20000,00 | м |

Позиція 1

Затискачі анкерні (натяжні) для СІП-4х(16-35) типу GUKd4 або еквівалентні.

Затискачі повинні:

- мати постійне маркування, нанесене на металеві або пластмасові деталі затискачів, а саме: торговий знак виробника та (або) логотип заводу-виробника, тип (марку) затискача, переріз проводу (мінімальний та максимальний переріз, на який розраховані затискачі), момент та напрямок затягування болта в Нм, наклейки не використовувати;

- бути пристосованими для монтажу чотирьохжильного СІП перерізом 16-35 мм2 на опорах повітряних ліній електропередач 0,4кВ та вводах до споживачів;

- мати з’ємну дужку для кріплення до закритих отворів;

- в конструкції затискача не повинно бути відпадаючих елементів;

- бути виготовлені:

а) пластику, стійкого до перепаду температури, атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання (поліамід 6, підсилений не менше 30% скловолокна);

б) болти повинні бути виготовлені із гарячеоцинкованої сталі. Клас міцності болтів не менше ніж 8.8;

в) металеві частини затискачів повинні бути виготовлені із металів, стійких до корозії (фарбування або лакування не допускається);

- бути розрахованими на руйнівне навантаження не менше 13,3 кН;

- мати внутрішню насічку в місцях затискання проводу для запобігання проковзуванню;

Позиція 2

Затискачі анкерні (натяжні) для СІП-2х(16-35) типу GUKd2.

Затискачі повинні:

- мати постійне маркування, нанесене на металеві або пластмасові деталі затискачів, а саме: торговий знак виробника та (або) логотип заводу-виробника, тип (марку) затискача, переріз проводу (мінімальний та максимальний переріз, на який розраховані затискачі), момент та напрямок затягування болта в Нм, наклейки не використовувати;

- бути пристосованими для монтажу двохжильного СІП перерізом 16-35 мм2 на опорах повітряних ліній електропередач 0,4кВ та вводах до споживачів;

- мати з’ємну дужку для кріплення до закритих отворів;

- в конструкції затискача не повинно бути відпадаючих елементів;

- бути виготовлені:

а) пластику, стійкого до перепаду температури, атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання (поліамід 6, підсилений не менше 30% скловолокна);

б) болти повинні бути виготовлені із гарячеоцинкованої сталі. Клас міцності болтів не менше ніж 8.8;

в) металеві частини затискачів повинні бути виготовлені із металів, стійких до корозії (фарбування або лакування не допускається);

- бути розрахованими на руйнівне навантаження не менше 10,5 кН;

- мати внутрішню насічку в місцях затискання проводу для запобігання проковзуванню.

Позиція 3

Затискачі натяжні 4х(16-35) типу GUKp4 або еквівалентні.

Рисунок 1. Клиновий механізм з розташуванням у центрі

Затискачі повинні:

- мати постійне маркування, нанесене на металеві або пластмасові деталі затискачів, а саме: торговий знак виробника та (або) логотип заводу-виробника, тип (марку) затискача, переріз проводу (мінімальний та максимальний переріз, на який розраховані затискачі), момент та напрямок затягування болта в Нм, наклейки не використовувати;

- бути пристосованими для монтажу чотирижильного СІП з жилами перерізом 16-35 мм2 на опорах повітряних ліній електропередач 0,4кВ та вводах до споживачів;

- мати внутрішній центральний клин для запобігання проковзуванню проводу (див. рис. 1).

бути виготовлені:

а) пластику, стійкого до перепаду температури, атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання (поліамід 6, підсилений не менше 30% скловолокна);

б) болти повинні бути виготовлені із поцинкованої сталі. Клас міцності болтів не менше ніж 8.8;

в) металеві частини затискачів повинні бути виготовлені із металів, стійких до корозії або мати корозійностійке покриття у вигляді горячого цинкування з товщиною покриття не менше ніж 40 мкм (фарбування або лакування не допускається);

- бути розрахованими на руйнівне навантаження не менше 18,3 кН;

- мати внутрішню насічку в місцях затискання проводу для запобігання проковзуванню.

- бути випробуваними на кліматичне старіння згідно Метод 1 стандарт EN 50483-6.

Для підтвердження відповідності пропонованих затискачів технічним вимогам цієї документації обов'язковим є надання протоколів типових випробувань згідно CENELEC EN 50483-2009  або сертифікатів відповідності стандарту CENELEC EN 50483-2009 від відповідно акредитованого сертифікаційного центру (В сертифікаті відповідності повинні бути вказані основні технічні параметри затискачів).

Позиція 4.

Затискач натяжний 4х(25-70) типу GUKo1 або еквівалентні.

Затискачі повинні відповідати технічним вимогам, що викладені в таблиці:

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Застосовуються для підвіски проводів основної магістралі. Служать для постійного анкерного кріплення ізольованих проводів магістралі з чотирма жилами однакового перерізу |
| Діапазон перерізів проводу | 4 х 25 – 4 х 70 мм² |
| Мінімальне руйнівне навантаження | Не менш ніж 36 кН |
| Кліматичні випробування | Метод 1 згідно EN 50483-6 |
| Матеріали, що можуть використовуватись в складі затискачу | Металеві частини затискачів повинні бути виготовлені із металів, стійких до корозії або мати корозійностійке покриття у вигляді гарячого цинкування з товщиною покриття не менше ніж 40 мкм (фарбування або лакування не допускається); Пластикові частини затискачів повинні бути виготовлені з поліаміду, який армований скловолокном, з високим ступенем стійкості до механічних і погодно-кліматичних впливів; Болти повинні бути виготовлені із поцинкованої сталі. Клас міцності болтів не менше ніж 8.8 |
| Конструктивні вимоги | Конструкція затискача має передбачати клиновий механізм для компенсації усадки ізоляції проводу СІП. Рисунок 2. Клиновий механізм з розташуванням у центрі. Довжина затискання проводу в затискачі не менше ніж 110 мм (L ≥ 110 мм) |
| Відповідність стандарту | EN50483:2009 |
| Маркування | Затискач повинен мати постійне маркування, нанесене на металеві або пластмасові деталі затискачів, а саме: торговий знак виробника та (або) логотип заводу-виробника, тип (марку) затискача, переріз проводу (мінімальний та максимальний переріз, на який розраховані затискачі), момент та напрямок затягування болта в Нм, наклейки не використовувати; |

Для підтвердження відповідності пропонованих затискачів технічним вимогам цієї документації обов'язковим є надання протоколів типових випробувань згідно CENELEC EN 50483-2009  або сертифікатів відповідності стандарту CENELEC EN 50483-2009 від відповідно акредитованого сертифікаційного центру (В сертифікаті відповідності повинні бути вказані основні технічні параметри затискачів).

Позиція 5.

Затискач натяжний 4х(70-120) типу GUKo2 або еквівалентні.

Затискачі повинні відповідати технічним вимогам, що викладені в таблиці:

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Застосовуються для підвіски проводів основної магістралі. Служать для постійного анкерного кріплення ізольованих проводів магістралі з чотирма жилами однакового перерізу |
| Діапазон перерізів проводу | 4 х 70 – 4 х 120 мм² |
| Мінімальне руйнівне навантаження | Не менш ніж 46 кН |
| Кліматичні випробування | Метод 1 згідно EN 50483-6 |
| Матеріали, що можуть використовуватись в складі затискачу | Металеві частини затискачів повинні бути виготовлені із металів, стійких до корозії або мати корозійностійке покриття у вигляді гарячого цинкування з товщиною покриття не менше ніж 40 мкм (фарбування або лакування не допускається); Пластикові частини затискачів повинні бути виготовлені з поліаміду, який армований скловолокном, з високим ступенем стійкості до механічних і погодно-кліматичних впливів; Болти повинні бути виготовлені із поцинкованої сталі. Клас міцності болтів не менше ніж 8.8 |
| Конструктивні вимоги | Конструкція затискача має передбачати клиновий механізм для компенсації усадки ізоляції проводу СІП. Рисунок 3. Клиновий механізм з розташуванням у центрі. Довжина затискання проводу в затискачі не менше ніж 125 мм (L ≥ 125 мм) |
| Відповідність стандарту | EN50483:2009 |
| Маркування | Затискач повинен мати постійне маркування, нанесене на металеві або пластмасові деталі затискачів, а саме: торговий знак виробника та (або) логотип заводу-виробника, тип (марку) затискача, переріз проводу (мінімальний та максимальний переріз, на який розраховані затискачі), момент та напрямок затягування болта в Нм, наклейки не використовувати; |

Для підтвердження відповідності пропонованих затискачів технічним вимогам цієї документації обов'язковим є надання протоколів типових випробувань згідно CENELEC EN 50483-2009  або сертифікатів відповідності стандарту CENELEC EN 50483-2009 від відповідно акредитованого сертифікаційного центру (В сертифікаті відповідності повинні бути вказані основні технічні параметри затискачів).

Позиція 6.

Затискачі підтримуючі 2/4x(16-120) типу PSP122 або еквівалентні.

Затискачі повинні відповідати технічним вимогам, що викладені в таблиці:

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Застосовуються для підтримуючого закріплення проводів магістралі на прямих ділянках лінії на проміжних опорах, та на ділянках з відхиленням лінії на кут до 60 ° на кутових проміжних опорах |
| Діапазон перерізів проводу | 2 х 16 – 4 х 120 мм² |
| Максимальний кут відхилу магістралі лінії 0,38 кВ в затискачі | 60 ° |
| Кліматичні випробування | Метод 1 згідно EN 50483-6 |
| Мінімальне руйнівне навантаження | Не менше ніж 18 кН |
| Матеріали, що можуть використовуватись в складі затискачу | Неіржавіюча сталь; алюміній та його сплави, поліамід, армований скловолокном, з високим ступенем стійкості до механічних і погодно-кліматичних впливів |
| Конструктивні вимоги | Конструкція затискача має передбачати закріплення проводу СІП, що не допускає проковзування при різниці тяжіння до 50 даН та допускає проковзування при різниці тяжінь більшої за 150 даН. Момент затягування проводу в затискачі повинен контролюватися головкою, яка зривається. Монтаж затискача проводиться без використання динамометричних ключів та іншого спеціального інструменту. |
| Відповідність стандарту | EN50483:2009 |
| Маркування | Затискач повинен мати постійне маркування, нанесене на металеві або пластмасові деталі затискачів, а саме: торговий знак виробника та (або) логотип заводу-виробника, тип (марку) затискача, переріз проводу (мінімальний та максимальний переріз, на який розраховані затискачі), наклейки не використовувати; |

Для підтвердження відповідності пропонованих затискачів технічним вимогам цієї документації обов'язковим є надання протоколів типових випробувань згідно CENELEC EN 50483-2009  або сертифікатів відповідності стандарту CENELEC EN 50483-2009 від відповідно акредитованого сертифікаційного центру (В сертифікаті відповідності повинні бути вказані основні технічні параметри затискачів).

Позиція 7.

Затискачі підтримуючі 2/4x(16-120) типу PSP120 або еквівалентні.

Затискачі повинні:

- бути призначені для підвішування СІП з 2-4-ма самоутримними жилами перерізом 16-120 мм2 на проміжних опорах та на кутових опорах з кутом відхілу лінії до 30°

- мати постійне маркування нанесене на металеві або пластмасові деталі затискачів, а саме: торговий знак виробника та (або) логотип заводу-виробника, тип (марку) затискача, переріз проводу (мінімальний та максимальний переріз на який розраховані затискачі), наклейки не використовувати;

- бути виготовлені:

а) пластику, стійкого до перепаду температури, атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання (поліамід 6, підсилений не менше 30% скловолокна);

б) болти повинні бути виготовлені із поцинкованої сталі або з металів стіких до корозії;

в) металеві частини затискачів повинні бути виготовленні із металів стіких до корозії;

- бути розрахованими на мінімальне руйнівне навантаження не менше 8 кН;

- бути розрахованими на максимальне руйнівне навантаження не більше 10 кН;

- мати систему фіксування проводу яка забезпечує надійне кріплення СІП широкого діапазону перерізів при різниці тяжінь проводу по сторонах до 500 Н та гарантовано забезпечувати проковзення без пошкодження проводу при різниці тяжінь більш ніж 1500 Н;

- бути випробуваними на кліматичне старіння згідно Метод 1 стандарт EN 50483-6.

Монтаж затискача повинен проводитись без використання інструменту.

Для підтвердження відповідності пропонованих затискачів технічним вимогам цієї документації обов'язковим є надання протоколів типових випробувань згідно CENELEC EN 50483-2009  або сертифікатів відповідності стандарту CENELEC EN 50483-2009 від відповідно акредитованого сертифікаційного центру (В сертифікаті відповідності повинні бути вказані основні технічні параметри затискачів).

Позиція 8.

Затискачі відгалуджувальні (16-95/6-35) типу TTD151FJ2TA або еквівалентні.

Затискачі повинні відповідати технічним вимогам, що викладені в таблиці:

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Застосовуються для організації магістральних відгалужень та вводів до будинків проводом СІП |
| Діапазон перерізів проводу | Магістраль 16-95 мм2 (Al) Відгалуження 6-35 мм2 (Al) |
| Номінальний струм затискача | Не менше 173 А |
| Клас затискача по стійкості до струмів КЗ згідно стандарту EN50483-5 | Клас А (випробовуються струмами КЗ) |
| Клас затискача за випробуваннями підвищеною напругою згідно стандарту EN50483-4 п. 8.1.3 | Клас 1, герметичні (випробування в воді) |
| Середній електричний опір контакту, після 1000 циклів нагрівання струмом при випробуваннях на електричне старіння згідно EN50483-5 | Не більш ніж 40 мкОм |
| Кліматичні випробування | Метод 1 згідно EN 50483-6 |
| Матеріали, що можуть використовуватись в складі затискача | Нержавіюча сталь; оцинкована сталь; полуджена мідь і її сплави; поліамід, армований скловолокном, з високим ступенем стійкості до механічних і погодно-кліматичних впливів; гума, стійка до атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання. |
| Конструктивні вимоги | Конструкція повинна передбачати встановлення затискача без використання динамометричних ключів та спеціальних утримувачів. Затискач повинен мати інтегрований ковпачок, що герметизує зріз проводу відгалуження. Місця контакту повинні бути загерметизовані гумовими ущільнювачами та змащені контактною змазкою. Момент затягування повинен контролюватися пластиковою зривною головкою. Момент зриву головки повинен бути змінним, щоб компенсувати зміну твердості ізоляції проводу СІП в залежності від температури при монтажі. |
| Захист від помилкового монтажу | Затискач повинен мати конструкцію, що виключає можливість помилкового монтажу. Сторона затискача, яка монтується на магістраль повинна бути відкритою, а сторона, в яку монтується провідник відгалуження, закритою. В закриту сторону неможливо під’єднати провід, що проходить далі. |
| Маркування | Затискачі повинні мати постійне маркування, нанесене на пластмасові деталі затискачів, а саме: торговий знак виробника та (або) логотип заводу-виробника, тип (марку) затискача, тип і переріз проводу (мінімальний та максимальний переріз, на який розраховані затискачі), номер партії, момент затягування, дата виробництва, наклейки не використовувати |
| Відповідність стандарту | EN50483:2009 |

Для підтвердження відповідності пропонованих проколюючих затискачів технічним вимогам цієї документації обов'язковим є надання протоколів типових випробувань згідно CENELEC EN 50483-2009 (в обсягах Додатків А, В, С, частини 1 CENELEC EN 50483-2009) або сертифікатів відповідності стандарту CENELEC EN 50483-2009 від відповідно акредитованого сертифікаційного центру (в сертифікаті відповідності повинні бути вказані основні технічні параметри затискачів).

Позиція 9.

Затискачі відгалуджувальні (25-95/25-95) типу TTD201FA або еквівалентні.

Затискачі повинні відповідати технічним вимогам, що викладені в таблиці:

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Застосовуються для організації магістральних відгалужень від магістралі СІП. |
| Діапазон перерізів проводу | Магістраль 25-95 мм2 (Al) Відгалуження 25-95 мм2 (Al) |
| Номінальний струм затискача | Не менше 340 А |
| Клас затискача по стійкості до струмів КЗ згідно стандарту EN50483-5 | Клас А (випробуються струмами КЗ) |
| Середній електричний опір контакту, після 1000 циклів нагрівання струмом при випробуваннях на електричне старіння згідно EN50483-5 | Не більш ніж 40 мкОм |
| Клас затискача за випробуваннями підвищеною напругою згідно стандарту EN50483-4 п. 8.1.3 | Клас 1, герметичні (випробування в воді) |
| Кліматичні випробування | Метод 1 згідно EN 50483-6 |
| Матеріали, що можуть використовуватись в складі затискачу | Неіржавіюча сталь; оцинкована сталь; полуджена мідь і її сплави; поліамід, армований скловолокном, з високим ступенем стійкості до механічних і погодно-кліматичних впливів; резина, стійка до атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання. |
| Конструктивні вимоги | Конструкція повинна передбачати встановлення затискача без використання динамометричних ключів та спеціальних утримувачів. Затискач повинний мати інтегрований ковпачок, що герметизує зріз проводу відгалуження. Місця контакту повинні бути загерметизовані гумовими ущільнювачами та змащені контактною змазкою. Момент затягування повинен контролюватися пластиковою зривною головкою. Момент зриву головки повинен компенсувати зміну твердості ізоляції проводу від температури. |
| Захист від помилкового монтажу | Затискач повинен мати конструкцію, що виключає можливість помилкового монтажу. Сторона затискача, яка монтується на магістраль повинна бути відкритою, а сторона, в яку монтується провідник відгалуження, закритою. В закриту сторону неможливо під’єднати провід, що проходить далі. |
| Відповідність стандарту | EN50483:2009 |
| Маркування | Затискачі повинні мати постійне маркування, нанесене на пластмасові деталі затискачів, а саме: торговий знак виробника та (або) логотип заводу-виробника, тип (марку) затискача, тип і переріз проводу (мінімальний та максимальний переріз, на який розраховані затискачі), номер партії, момент затягування, дата виробництва, наклейки не використовувати |

Для підтвердження відповідності пропонованих затискачів технічним вимогам цієї документації обов'язковим є надання протоколів типових випробувань згідно CENELEC EN 50483-2009  або сертифікатів відповідності стандарту CENELEC EN 50483-2009 від відповідно акредитованого сертифікаційного центру (В сертифікаті відповідності повинні бути вказані основні технічні параметри затискачів).

Позиція 10.

Затискачі відгалуджувальні (16-95/2,5-35) типу NTD151 AF або еквівалентні.

Затискачі повинні відповідати технічним вимогам, що викладені в таблиці:

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Застосовуються для виконання електричних з'єднань між неізольованими проводами основної магістралі (Аl) і ізольованими проводами СІП відгалужень (Аl). Основне призначення - абонентські відгалуження проводом СІП від магістралі з неізольованим проводом А, АС. |
| Діапазон перерізів проводу | Магістраль неізольована: А або АС перерізом 16-95 мм2 (Аl) Відгалуження: ізольований провід перерізом 2,5-35 мм2 (Аl) |
| Матеріали, що можуть використовуватись в складі затискачу | Неіржавіюча сталь; оцинкована сталь; алюміній та його сплави; поліамід, армований скловолокном, з високим ступенем стійкості до механічних і погодно-кліматичних впливів; резина, стійка до атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання. |
| Конструктивні вимоги | Конструкція повинна передбачати встановлення затискачу без використання динамометричних ключів та спеціальних ключів. В комплекті затискача повинний бути ковпачок, що герметизує зріз проводу СІП відгалуження. Місце контакту зі сторони проводу СІП повинне бути загерметизовано гумовими ущільнювачами та змащене контактною змазкою. Момент затягування повинен контролюватися пластиковою зривною головкою. Момент зриву головки повинен бути змінним, щоб компенсувати зміну твердості ізоляції проводу СІП від температури. |
| Відповідність стандарту | EN50483:2009 |

Для підтвердження відповідності пропонованих затискачів технічним вимогам цієї документації обов'язковим є надання протоколів типових випробувань згідно CENELEC EN 50483-2009  або сертифікатів відповідності стандарту CENELEC EN 50483-2009 від відповідно акредитованого сертифікаційного центру (В сертифікаті відповідності повинні бути вказані основні технічні параметри затискачів).

Позиція 11.

Затискачі відгалуджувальні для відгалужень "голим" проводом (16-95/6-35) TND151AF або еквівалентні.

Затискачі повинні відповідати технічним вимогам, що викладені в таблиці:

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Застосовуються для виконання електричних з'єднань між ізольованими проводами основної магістралі (Аl) і неізольованими проводами заземлення (Al/Fe). Призначений для повторного заземлення PEN провідників |
| Діапазон перерізів проводу | Магістраль СІП перерізом 16-95 мм2 (Al) Провідник заземлення або неізольований провід: Al перерізом 6-35 мм2 або стальний прут діаметром 2,5-6,7 мм |
| Матеріали, що можуть використовуватись в складі затискача | Нержавіюча сталь; оцинкована сталь; алюміній та його сплави; поліамід, армований скловолокном, з високим ступенем стійкості до механічних і погодно-кліматичних впливів; гума, стійка до атмосферних опадів та ультрафіолетового випромінювання. |
| Конструктивні вимоги | Контакт з одного боку затискача має бути проколюючим, а з іншого пристосованим для приєднання неізольованих проводів. Конструкція повинна передбачати встановлення затискача без використання динамометричних ключів та спеціальних утримувачів. Місце контакту зі сторони проводу СІП повинне бути загерметизовано гумовими ущільнювачами та змащено контактною змазкою. Момент затягування повинен контролюватися пластиковою зривною головкою. Момент зриву головки повинен бути змінним, щоб компенсувати зміну твердості ізоляції проводу СІП від температури. |
| Захист від помилкового монтажу | Затискач повинен мати конструкцію, що виключає можливість помилкового монтажу. Сторона затискача, яка монтується на магістраль повинна бути відкритою, а сторона в яку монтується провідник заземлення (відгалуження) закритою. В закриту сторону неможливо під’єднати провід, що проходить далі. |
| Маркування | Затискачі повинні мати постійне маркування, нанесене на пластмасові деталі затискачів, а саме: торговий знак виробника та (або) логотип заводу-виробника, тип (марку) затискача, тип і переріз проводу (мінімальний та максимальний переріз, на який розраховані затискачі), номер партії, момент затягування, дата виробництва, наклейки не використовувати |
| Відповідність стандарту | EN50483:2009 |

Позиція 12.

Фасадні кронштейни SC93-6PCN або еквівалентні.

Кронштейни повинні відповідати технічним вимогам, що викладені в таблиці:

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Затискач призначений для кріплення СІП на стінах та фасадах будівель. |
| Монтажний отвір | Ø 12 мм |
| Відстань до стени | 60 мм |
| Конструктивні властивості | Фіксація проводу в затискачі виконується за допомогою з'ємного фіксуючого ремінця; є можливість кріплення другої паралельної лінії за допомогою додаткового ремінця, розташованого під затискачем. Монтаж затискача виконується за допомогою цвяха, перфоратора та молотка. |
| Конструктивні матеріалі | Кронштейн повинен бути виготовлений із ізоляційного матеріалу з високої ступеню стійкості до механічного та кліматичного впливу. Додатковий захист від проникнення вологи в середину кронштейна забезпечується за допомогою захисного ковпачка. Цвях входить у комплект кронштейна |

Позиція 13.

Алюмінієво-мідні плашкові затискачі RDAU9535G або еквівалентні.

Затискачі повинні відповідати технічним вимогам, що викладені в таблиці:

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Використовується за біметалічних з’єднань алюміній – мідь. |
| Переріз проводів, що з’єднуються | Магістраль 16-95 мм2 (Al) А, АС), відгалуження 6-35 мм2 (Cu) |
| Номінальний момент затягування затискача | 14 Нм |
| Конструктивні властивості | Затискач повинен забезпечувати електричне з'єднання алюмінієвих та мідних неізольованих проводів. В місцях контакту із мідним проводом в корпус повинні бути впресовані мідні пластини. З’єднання алюмінієвого корпусу та мідної пластини повинно бути захищено від окислення, що передбачається конструкцією затискача. Монтаж повинен виконуватися з використанням гайкових ключів на 13. |
| Конструктивні матеріалі | Корпус має бути виконаний з корозійностійкого алюмінієвого сплаву високої міцності. Вставка повинна бути виконана з міді. Болти виконані із сталі гарячого цинкування. |

Позиція 14.

Основи для кріплення в комплекті зі стрічкою та скрепою BIC3050.K або еквівалентні.

Основи повинні відповідати технічним вимогам, що викладені в таблиці:

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Застосовується для кріплення СІП або кабелів при їх прокладанні по опорах. |
| Діаметр обхвату бандажу | 30-50 мм |
| Ширина стяжного ремінця | f = 28 мм |
| Конструктивні вимоги | Конструкція основи повинна передбачати можливість її кріплення на опорі за допомогою бандажної стрічки з розмірами 20х0,7 мм (в комплекті); Фіксація кабелю або проводу на основі повинна проводитися стяжним ремінцем |
| Комплектація | Основа– 1 шт, стрічка бандажна - 1 м, скріпа – 1 шт |
| Матеріали, що можуть використовуватись | поліамід, армований скловолокном, з високим ступенем стійкості до механічних і погодно-кліматичних впливів, неіржавіюча сталь |

Позиція 15.

Гаки для опор без отворів GHSO16 або еквівалентні.

Гаки повинні:

- бути пристосованими для улаштування на залізобетонних та дерев'яних опорах;

- кріпитися на опору за допомогою сталевої бандажної стрічки;

- бути виконаними зі сталі товщиною не менше 4 мм та мати діаметр прутка не менше ніж 16 мм;

- захищені від корозії методом цинкування на товщину не менше 40 мкм.

Габаритні розміри гаків повинні відповідати:

Н – не менше 150 мм;

d – 16 мм;

Е – не менше 80 мм;

B – не менше 45 мм;

Маса - не менше 0,65 кг

Позиція 16.

Гаки для опор без отворів GHSO20 або еквівалентні.

Гаки повинні:

- бути пристосованими для улаштування на залізобетонних та дерев'яних опорах;

- кріпитися на опору за допомогою сталевої бандажної стрічки;

- бути виконаними зі сталі товщиною не менше 4 мм та мати діаметр прутка не менше ніж 16 мм;

- захищені від корозії методом цинкування на товщину не менше 40 мкм.

Габаритні розміри гаків повинні відповідати:

Н – не менше 150 мм;

d – 20 мм;

Е – не менше 85 мм;

B – не менше 45 мм;

Маса - не менше 0,80 кг

Позиція 17.

Гаки для плоских поверхонь в комплекті з дюбелями GHP12(M) або еквівалентні.

Гаки повинні:

- бути пристосованими для улаштування на залізобетонних та цегляних стінах будівель та споруд;

- кріпитися до стін за допомогою 6 ти шурупів з дюбелями (Шурупи та дюбелі повинні входити до комплекту);

- бути виконаними з гарячеоцинкованої сталі (гаряче цинкування на товщину не менше 40 мкм) та мати прут діаметром 12 мм;

Габаритні розміри гаків повинні відповідати:

H – не менше 190 мм; B – не менше 100 мм; с - не менше 80 мм; E - не менше 95 мм;  G - не менше 3 мм; d = 12 мм;  d0 = 10.5 мм;

Маса - не менше 0,45 кг

Позиція 18.

Скрепа CF20 або еквівалент.

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Призначення | Для закріплення бандажної стрічки шириною 20 мм. Конструкція скріпи повинна забезпечувати можливість монтажу стрічки в два кільця. Фіксація стрічки - за допомогою затискання "вусиків" молотком. |
| Конструктивні матеріалі | Матеріал скріпи - нержавіюча немагнітна сталь товщиною не менше 1 мм. |

Позиція 19.

Стрічка бандажна 20х0,7 IF207 або еквівалент.

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Ширина стрічки | 20 мм |
| Товщина стрічки | 0,7 мм |
| Розривне зусилля, не менше | 9 кН |
| Відносне подовження при розриві, не менше | 40% |
| Конструктивні властивості | Кромка стрічки закруглена для запобігання травмування монтажного персоналу. Монтаж (натягування та відрізання) стрічки виконується за допомогою натягувача |
| Конструктивні матеріалі | Матеріал стрічки - нержавіюча немагнітна сталь. |
| Пакування | В пластикові касети по 50 метрів стрічки. |
| Маркування | На стрічці вказано: виробник |

Для стрічки обов’язковим є надання протоколу випробувань на подовження при розриві.

Вказана продукція по ЛОТам повинна бути виготовлена не раніше 2017-2018 року.

Виконання технічних, якісних та кількісних вимог по ЛОТу обов'язкове.

В пропозиції торгів повинно бути надано документальне підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником.

Примітка: у разі наявності в тендерній документації посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими ніж у товару зазначеному у вимогах.

Можливість застосування запропонованої продукції повинна підтверджуватися проектами повторного застосування, затвердженими науковими і проектними організаціями України (Надаються копії титульних листів та витяг креслень з проектів з прикладами використання на кожну запропоновану позицію).

Надаються зразки експлуатаційної документації:

- інструкція з монтажу;

- паспорт (сертифікат якості) на виріб.

Впродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення електронного аукціону учасником торгів повинно бути надано Замовнику торгів зразки кожного виробу запропонованої продукції для виконання обстеження. Не надання зразків надає замовнику право відхилити пропозицію.

За відсутності необхідної інформації або документального підтвердження цієї інформації замовник має право відхилити пропозицію.

Додаток №3

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ___

| м. Вінниця | «__»______________20__ року |
| --- | --- |

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Покупець), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі генерального директора Поліщука Андрія Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

___________________________________ (надалі – Постачальник), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі ___________________, який діє на підставі ____________________, з другої сторони, надалі разом іменовані як Сторони, уклали цей Договір поставки (надалі іменується – "Договір") про наступне:

- Предмет Договору

1.1.	Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупцеві продукцію (надалі – Товар) згідно зі Специфікаціями (надалі – Специфікація/ї), які після їх укладення є невід'ємною частиною даного Договору (Додатками до Договору). Найменування згідно з Класифікатором, асортимент, обсяг (кількість), ціна, рік випуску, країна-виробник, технічні та інші вимоги до Товару визначаються у Специфікації/ях до даного Договору.

1.2.	Покупець зобов’язується прийняти Товар, що поставляється, і оплатити його вартість відповідно до умов цього Договору.

1.3.	Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог  Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів  "Інкотермс"  (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

- Якість та комплектність

2.1.	Якість і комплектність Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам Специфікацій до даного Договору, чинним в Україні ДСТУ, ГОСТ, ТУ чи іншим стандартам для відповідного виду Товару.

2.2.	 Постачальник підтверджує, що на момент поставки Товар, який передається Покупцю за Договором, перебуває у власності Постачальника, є новим (таким що не був у користуванні), не перебуває під арештом чи іншою забороною, не викрадений, щодо нього не ведуться судові чи інші спори, він не переданий у заставу, не переданий як внесок до статутного фонду юридичних осіб, не перебуває у податковій заставі, та не обтяжений у інший спосіб, щодо нього відсутні майнові права третіх осіб.

- Ціна та загальна сума Договору

3.1.	Ціна за одиницю Товару зафіксована у Специфікації/ях у гривнях.

3.2.	До ціни Товару включена вартість тари, упакування і маркування, а також транспортування Товару до місця поставки.

3.3.	Загальна сума Договору складає _________ грн., крім того ПДВ 20% - ____________ грн., загальна сума з ПДВ __________грн. (_________ гривні ____ коп.).

3.4.	Враховуючи, що вартість Товару містить імпортну складову (що має бути підтверджено сертифікатом походження Товару), ціна Товару та загальна сума Договору, визначаються Сторонами як змінні, тобто остаточна ціна Товару, що підлягає сплаті Покупцем, ставиться у залежність від зміни вище рівня 5% міжбанківського курсу продажу (за даними системи ВалКлі) долара США/гривні згідно сайту http://minfin.com.ua/currency/mb.

Нову вартість одиниці Товару необхідно розрахувати (індексувати) за наступною формулою:

Ц= (К1/К2) х Цт, де

К1 – міжбанківський курс продажу (за даними системи ВалКлі) долара США/гривні згідно сайту http://minfin.com.ua/currency/mb на дату відвантаження Товару;

К2 – міжбанківський курс продажу (за даними системи ВалКлі) долара США /гривні згідно сайту http://minfin.com.ua/currency/mb  на дату укладання Договору;

Цт – вартість одиниці Товару, що зазначена у Специфікації.

3.5.	У разі зміни міжбанківського курсу продажу (за даними системи ВалКлі) долара США /гривні на дату відвантаження Товару, Постачальник може здійснити перерахунок ціни Товару та загальної суми Договору за формулою наведеною в п.3.4. Договору та виставляє Покупцю відкоригований рахунок-фактуру.

3.6.	У випадку збільшення вартості транспортування Товару до місця поставки, Постачальник залишає за собою право провести відповідне збільшення вартості одиниці Товару, попередньо повідомивши про це Покупця за 10 календарних днів до дати запланованої поставки, (допускається передача повідомлення Покупцю факсом або електронною поштою).

3.7.	Після здійсненого перерахунку загальної суми Договору згідно умов пунктів 3.4., 3.6. Договору, Сторони укладають додаткову угоду до Договору, яка фіксує остаточну суму Договору.

- Порядок розрахунків

4.1.	Оплата Товару здійснюється Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника або шляхом емісії простого векселя.

4.2.	Розрахунки між Покупцем та Постачальником за даним Договором здійснюються у наступному порядку:

4.2.1.	Покупець здійснює розрахунки за фактично отриманий товар протягом 180 календарних днів з моменту отримання Товару та підписання Сторонами здавально-приймальних документів на свій вибір або шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, або шляхом видачі простого векселя (векселів). Вексель (векселі) видаються Постачальнику на суму фактично поставленого Товару. Номінальна вартість векселя (векселів) не повинна бути більше суми фактично отриманих Товарів. В момент (день) оформлення векселя (векселів) зобов’язання оплатити отриманий Товар у Покупця припиняються та виникає новий обов’язок оплатити вексель (векселі). Вексель (векселі) передається за актом прийому-передачі. Постачальник зобов’язаний прийняти оформлений вексель (векселі) та підписати акт прийому-передачі.

4.2.2.	За наявності фінансування Покупець має право, але не зобов’язаний здійснити повну або часткову попередню оплату Товару.

4.2.3.	У випадку одержання передоплати та неможливості виконати свої зобов’язання, Постачальник повертає Покупцю одержані грошові кошти не пізніше 3-х банківських днів з моменту виявлення такої обставини. При порушенні зазначеного строку на суму неповернених коштів нараховуються індекс інфляції та штрафна санкція у розмірі 30% від суми неповернених коштів.

4.2.4.	У випадку несвоєчасного надання Постачальником електронної податкової накладної або будь-якого із документів, зазначених у п. 5.6. Договору, Покупець має право затримати розрахунок за Товар до моменту отримання повного пакету документів, що не буде вважатися простроченням з боку Покупця.

  - Постачальник зобов’язується надати Покупцю для узгодження податкову накладну в 5-денний термін, зареєструвати в ЄРПН та надіслати її Покупцю в електронному вигляді в 15-денний термін з моменту виникнення відповідного зобов’язання в порядку, передбаченому Податковим кодексом України та іншими нормативними документами. Покупець для реєстрації та обміну податковими накладними використовує програмний комплекс «M.E.Doc IS».

4.4.	Порядок здійснення оплати за Договором може бути змінений тільки за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди.

- Строки і порядок поставки Товару

5.1.	Поставка здійснюється одноразово або партіями на підставі Заявки Покупця (допускається передача Заявки факсом або електронною поштою), Постачальник підтверджує одержану Заявку та/або виставляє Покупцю рахунок-фактуру на оплату, що буде вважатися підтвердженням Заявки Постачальником.

5.2.	Строк поставки Товару становить не більше ____ (________________) календарних днів з моменту підтвердження Постачальником Заявки Покупця. Поставка товару здійснюватиметься протягом 20___ року. Постачальник має право дострокової поставки Товару.

5.3.	Поставка здійснюється на умовах доставки Товару Покупцю згідно з базисом поставки DDP– місце поставки за адресою, яка зазначається у Специфікації або Заявці Покупця.

5.4.	Постачальник зобов’язаний доставити Товар до місця призначення власними силами або укласти за власний рахунок відповідний договір із перевізником.

5.5.	Датою Поставки вважається дата фактичної доставки Товару у місце призначення та передачі його уповноваженому представнику Покупця разом з відвантажувальними документами.

5.6.	Поставка супроводжується наступними відвантажувальними документами, що передаються Покупцю разом з Товаром:

- видаткова накладна;

- сертифікат відповідності товару (в разі зазначення товару в переліку продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні);

- паспорт або сертифікат якості підприємства-виробника та/або експлуатаційні документи, що входять до комплекту постачання виробників;

- сертифікат походження Товару, у разі коли Товар містить імпортну складову.

  - Тара, упакування, у якому відвантажується Товар, повинні відповідати встановленим в Україні стандартам або технічним умовам і забезпечувати, за умови належного поводження з вантажем, збереження Товару під час його транспортування.

5.8.	Зобов’язання Постачальника вважаються виконаними з моменту передачі Товару в розпорядження Покупця. Зобов’язання Покупця вважаються виконаними з моменту оплати та прийняття поставленого Товару.

- Порядок приймання Товару

6.1.	Товар вважається прийнятим Покупцем від Постачальника після підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. Кількість та якість Товару, що постачається, перевіряється Покупцем при прийманні Товару у місці доставки.

6.2.	У випадку виявлення невідповідності поставленого Товару за кількістю/якістю Покупець здійснює приймання Товару з оформленням Акта про виявлені розбіжності відповідно до вимог Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо–технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та якістю, затверджених Постановами Держ.арбітражу СРСР від 15.06.1965р. № П-6 і від 25.04.1966р. № П-7, зі змінами та доповненнями. На підставі зазначеного Акта Сторони вирішують питання про допоставку Товару, заміну неякісного Товару або коригування суми оплати.

- Гарантії

7.1.	Постачальник здійснює поставку Товару в комплектації, що зазначена у відповідній Специфікації, а також забезпечує наявність та передачу Покупцю технічної та експлуатаційної документації, що входить до комплекту постачання виробників.

7.2.	Гарантія якості Товару, що поставляється, встановлюється протягом гарантійного терміну, установленого виробником Товару.

7.3.	Умови гарантії на безперебійну роботу (функціонування) Товару та строк гарантії зазначаються в технічній документації підприємства-виробника та/або експлуатаційних документах на поставлений Товар (паспорті, гарантійному талоні чи ін.), які передаються Постачальником в момент поставки Товару.

7.4.	Гарантійні зобов’язання набувають чинності з моменту поставки Товару.

- Відповідальність Сторін

8.1.	За невиконання та/або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством та умовами цього Договору.

8.2.	У випадку порушення Постачальником строків поставки Товару або недопоставки замовленого Товару у повній кількості, Покупець має право нарахувати Постачальнику штрафну санкцію в розмірі 0,5% від вартості поставленого з порушенням строків та/або недопоставленого Товару за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів Покупець має право додатково нарахувати Постачальнику штраф у розмірі 20% (двадцять відсотків) від вартості поставленого з порушенням строків та/або недопоставленого Товару, а Постачальник зобов’язується на вимогу Покупця сплатити зазначені виплати протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня направлення Постачальнику відповідної вимоги Покупця .

8.3.	У випадку прострочення оплати Товару, Постачальник має право нарахувати Покупцю штрафну санкцію в розмірі 0,5% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, але у будь-якому разі не більше половини облікової ставки Національного Банку України, що діяла у цей період, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, а Покупець зобов’язується на вимогу Постачальника сплатити зазначену штрафну санкцію.

8.4.	У випадку поставки Товару неналежної якості, Покупець має право нарахувати Постачальнику штраф у розмірі 40% від вартості неякісного Товару, а Постачальник зобов’язується на вимогу Покупця сплатити зазначений штраф протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня направлення Постачальнику відповідної вимоги Покупця. Крім того, Постачальник за вибором Покупця протягом 14 календарних днів забезпечує безоплатну заміну неякісного Товару або усунення недоліків у Товарі. В разі невиконання в строк обов’язку щодо заміни Товару або усунення недоліків, Постачальник зобов`язаний перерахувати на рахунок Покупця 100% вартості неякісного Товару (якщо він вже був оплачений Покупцем) протягом 5 банківських днів з дати отримання письмової вимоги Покупця, після чого Постачальник звільняється від виконання відповідного обов’язку в натурі.

Для реалізації умов цього пункту Договору, Сторони погодились, що під поставкою Товару неналежної якості розуміється як виявлення недоліків чи іншої невідповідності Товару умовам Договору в момент його приймання, так і виявлення зазначених обставин Покупцем під час або після введення Товару у виробничу експлуатацію.

8.5.	При порушенні Постачальником умов пункту 2.2 Договору Покупець має право нарахувати Постачальнику штраф у розмірі 100% вартості відповідної партії Товару, щодо якого виявлено порушення, а Постачальник зобов’язується на вимогу Покупця сплатити зазначений штраф протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня направлення Постачальнику відповідної вимоги Покупця та власними силами або за власний рахунок забрати (вивезти) такий Товар від Покупця.

8.6.	 У випадку порушення Постачальником граничного терміну реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, який дозволяє включення до податкового кредиту Покупця суми ПДВ, та/або порушення терміну надання  Покупцю податкової накладної в електронному вигляді згідно пункту 4.3 Договору,  Покупець має право нарахувати Постачальнику штраф у розмірі суми ПДВ за відповідною податковою накладною, а Постачальник зобов’язується на вимогу Покупця сплатити зазначений штраф протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня направлення Постачальнику відповідної вимоги Покупця.

У випадку, якщо фіскальними/податковими органами (шляхом складання податкового повідомлення-рішення, акта перевірки, довідки, внесення коригувань до облікової картки Покупця як платника податку, іншим способом) та/або рішенням (постановою) суду буде зменшено податковий кредит Покупця з ПДВ по податковим накладним Постачальника, зменшені витрати Покупця на вартість Товарів, одержаних від Постачальника, донараховані Покупцю податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані штрафні санкції за порушення податкового законодавства чи судом буде прийнято рішення про стягнення на користь держави доходу, отриманого в результаті операції, що визнана недійсною/нікчемною, та це буде пов’язано з: неналежним веденням Постачальником бухгалтерського та/або податкового обліку, несвоєчасним, неналежним чином, не в повному обсязі поданням в податкові органи обов’язкової податкової звітності, незнаходженням Постачальника або його контрагентів за місцем державної реєстрації; господарськими відносинами Постачальника та/або його контрагентів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності тощо – Постачальник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення йому Покупцем відповідної претензії оплатити штрафну санкцію в розмірі, що дорівнює сумі, на яку Покупцю зменшено податковий кредит з ПДВ, зменшені податкові витрати, донараховані податки, збори, стягнено на користь держави інші платежі.

8.7.	Сторони погодились, що у випадку неналежного виконання договірних зобов’язань Постачальником, Покупець має право в односторонньому порядку вирахувати (утримати) суму штрафних санкцій, що підлягають сплаті Постачальником згідно умов розділу 8 Договору, із сум, належних до оплати Постачальнику за поставлений ним Товар. Сума такого утримання визначається на підставі пред’явленої Постачальнику письмової претензії та Заяви про зарахування (залік) зустрічних грошових вимог, складеної та підписаної Покупцем.

8.8.	У разі виникнення між Сторонами судового спору з приводу виконання, розірвання або зміни Договору, Постачальник зобов’язаний сплатити на користь Покупця штраф у розмірі 1 000,00 грн. за кожен випадок ненадання або прострочення надання документів за запитом суду, який порушив провадження у справі, у строк, зазначений у відповідній ухвалі.

8.9.	За незабезпечення збереження інформації, що стала відома Постачальнику у зв’язку з укладенням/виконанням договору та/або стосується предмету Договору та/або інформації про Покупця, в результаті чого така інформація стала відома третім особам, за винятком осіб/випадків, визначених чинним законодавством України, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 1 000,00 грн. за кожний випадок такого незабезпечення збереження інформації понад відшкодування у повному розмірі збитків протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня направлення Постачальнику відповідної вимоги Покупця.

8.10.	Сторона, яка порушила договірне зобов’язання, відшкодовує в повному обсязі збитки, заподіяні при виконанні договірного зобов’язання іншій Стороні. Збитки, завдані під час виконання зобов’язань за Договором, підлягають відшкодуванню у повній сумі понад встановлені договором штрафні санкції.

8.11.	Сплата Стороною визначених цим Договором штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня) не звільняє її від обов'язку виконати умови даного Договору.

8.12.	Сторони домовилися, що для вимог про стягнення з Постачальника штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня) за Договором застосовується строк позовної давності три роки (якщо інше не встановлено законодавством).

8.13.	Сторони домовилися, що за прострочення виконання Постачальником зобов’язань за Договором нарахування штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня) припиняється через рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано (якщо інше не встановлено законодавством).

- Обставини Форс-мажор

9.1.	Жодна із Сторін не несе відповідальність, за повне або часткове невиконання будь-якого з вказаних зобов’язань при умові: повені, пожежі, землетрусу, катастроф та інших незалежних від Сторін випадків, а також ембарго, накладених державними органами на експорт чи імпорт, якщо обставини виникнуть після вступу цього Договору в силу. Якщо яка-небудь з цих обставин робить неможливим пряме виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором в строк, умови, передбачені Договором, будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

9.2.	Сторони протягом трьох календарних днів, повинні сповістити один одного про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено сертифікатом Торгово-промислової палати України.

9.3.	У випадку несвоєчасного повідомлення, або неповідомлення другої Сторони про форс-мажорні обставини, сторона, для якої вони настали, позбавляється права посилатись на них, як на поважну причину, за винятком випадків, коли саме ця обставина не давала можливості надіслати повідомлення.

9.4.	Після припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка зазнала цієї дії, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів про припинення дії форс-мажорних обставин і поновлення терміну виконання зобов’язань за цим Договором. В іншому разі, ця Сторона вважається такою, що допустила прострочення виконання за цим Договором і несе відповідальність згідно цього Договору і чинного законодавства України.

- Врегулювання спорів

10.1.	Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов’язані з виконанням цього Договору, будуть розв’язуватися шляхом переговорів та листування.

10.2.	Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати шляхом переговорів та листування, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

11. Антикорупційне застереження

11.1.	Сторони цього Договору зобов’язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

11.2.	У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

11.3. 	Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

12. Прикінцеві положення

12.1.	Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін, і діє до __.___.20___ р., а в частині здійснення розрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання.

12.2.	Жодна зі Сторін не має права передавати свої права і зобов'язання за даним Договором  третім особам, без попередньої письмової згоди на це другої Сторони.

12.3.	Повідомлення, які надсилаються при виконанні умов Договору, мають бути вчинені  у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом, або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

12.4.	Всі Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

12.5.	З метою забезпечення виконання умов Договору представники Сторін, що підписали Договір, його підписанням надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов’язків в рамках даного Договору.

13. Порядок укладення Договору та внесення змін

13.1.	Постачальник підтверджує, що має всі чинні реєстраційні та дозвільні документи на здійснення господарської діяльності та необхідні кваліфікаційні характеристики для виконання цього Договору.

13.2.	Протягом 3-х робочих днів після закінчення 10 днів з дати офіційного оприлюднення повідомлення про намір укласти договір Постачальник підписує проект Договору зі свого боку та передає його на підписання Покупцю. До Договору можуть вноситись зміни або доповнення за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди, з урахуванням обмежень, передбачених ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

13.3.	Договір укладений у 2-х примірниках (один – для Покупця і один – для Постачальника), які мають однакову юридичну силу.

13.4.	Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи Договору.

13.5.	Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що вони мають статус юридичних осіб, набутий у встановленому законодавством порядку, їх включено до єдиного державного реєстру України, вони стали на облік як платники податку на додану вартість, не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

ПІДПИСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ПОКУПЕЦЬ: | ПОСТАЧАЛЬНИК: |
| --- | --- |

Додаток №1

до Договору поставки № ___ від «___» _________ 20__ р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

«___» __________ 20__ року

| № | Найменування | Од. вим. | К- ть | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сума без ПДВ, грн. |  |
|  |  |  | ПДВ 20% |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ, грн. |  |

Базисна умова поставки – DDP.

Місце поставки: ______________________________.

| Покупець: | Постачальник: |
| --- | --- |

Примітка:

У разі згоди з цим проектом договору, Учасник торгів підписує даний документ (вказати посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи Учасника) та скріплює печаткою (у разі її використання) і подає у складі своєї тендерної пропозиції в окремому файлі, в протилежному випадку пропозиція Учасника торгів відхиляється, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Тендерна документація

ДК 021:2015 код 31220000-4  Елементи електричних схем

(Лінійна арматура)

| ”ПОГОДЖЕНО” Члени тендерного комітету: Директор з правової роботи ________________ Р.Б. Кравець Начальник служби засобів обліку електроенергії ________________ В.П. Брига Начальник виробничо-технічної служби ________________ Т.М. Панасюченко Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ________________ М.В. Лисий Начальник тендерного відділу ________________ О.Є. Ліщенюк Юрисконсульт відділу правового забезпечення ________________ А.А. Дроздова Інженер І категорії тендерного відділу ________________ Н.Є. Ковальчук | Відповідальні за розробку тендерної документації: По технічним питанням: Начальник відділу перспективного розвитку _______________ С.В. Грогуль Провідний інженер відділу перспективного розвитку _______________ В.В. Томашкевич По організаційним питанням: Провідний інженер тендерного відділу ________________ І.В. Яцко |
| --- | --- |